## Slide 1
โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
SeismoGuard
ระบบตรวจจับคลื่น P-Wave แผ่นดินไหวแบบเรียลไทม์บน Arduino
Arduino Uno
MPU6050
STA/LTA Algorithm
STEAD Dataset
JavaScript Dashboard
ปีการศึกษา 2567 | โรงเรียน _______________ | ชื่อผู้จัดทำ _______________

## Slide 2
สารบัญ
01
บทนำ
Introduction — ที่มา วัตถุประสงค์ ขอบเขต
02
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
Theory — คลื่น P-Wave, STA/LTA, State Machine, Hardware
03
วิธีดำเนินการ
Methodology — Data Pipeline, Firmware, Grid Search
04
ผลการดำเนินงาน
Results — Detection Rate, Delay, Parameter Comparison
05
สรุปและอภิปราย
Conclusion — ข้อจำกัด แนวทางพัฒนาต่อ

## Slide 3
บทที่ 1
บทนำ
Introduction

## Slide 4
1.1 ที่มาและความสำคัญ
บทที่ 1
ปัญหาที่พบ
• แผ่นดินไหวเกิดขึ้นโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า
• ระบบ Early Warning ระดับมืออาชีพมีราคาสูงมาก
• ประเทศไทยมีพื้นที่เสี่ยงแต่ขาดระบบเฝ้าระวังขนาดเล็ก
แนวทางแก้ปัญหา
• คลื่น P-Wave มาก่อนคลื่นทำลาย 10–60 วินาที
• ใช้ sensor MEMS MPU6050 + Arduino ราคาถูก
• อัลกอริทึม STA/LTA ตรวจจับ onset ได้แบบ real-time
P-Wave คือสัญญาณเตือนภัยธรรมชาติที่มาก่อนแรงสั่นสะเทือนทำลายล้างเสมอ
โครงงานนี้พัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับ P-Wave ต้นทุนต่ำด้วย Arduino + MPU6050

## Slide 5
1.2 วัตถุประสงค์
บทที่ 1
01
พัฒนาระบบตรวจจับ P-Wave แบบ real-time บน Arduino โดยใช้ sensor MPU6050
02
ใช้อัลกอริทึม STA/LTA พร้อม State Machine 4 สถานะ ตรวจจับ onset ของแผ่นดินไหว
03
หาค่า parameter ที่ดีที่สุดโดย Grid Search กับข้อมูล STEAD Dataset จำนวน 100 ตัวอย่าง
04
พัฒนา Browser Dashboard สำหรับ visualize waveform และทดสอบอัลกอริทึม

## Slide 6
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
บทที่ 1
อยู่ในขอบเขต ✓
• Sensor MEMS: MPU6050 (3-axis, 50 Hz)
• อัลกอริทึม: Recursive STA/LTA + CF
• ข้อมูลทดสอบ: STEAD Dataset 100 samples
• แจ้งเตือน: Buzzer + Serial output
นอกขอบเขต ✗
• ไม่ใช้ seismometer ระดับมืออาชีพ
• ไม่ทดสอบกับแผ่นดินไหวจริงในสนาม
• ไม่รวมการส่งสัญญาณระยะไกล (Wi-Fi/SMS)
• ไม่ระบุ Magnitude หรือ Epicenter
เครื่องจำลองแผ่นดินไหว — กลไกข้อเหวี่ยง:
ใช้พิสูจน์ว่าระบบ trigger ได้จากแรงสั่นจริง โดยไม่ต้องโปรแกรม waveform เพิ่ม (sinusoidal motion = P-Wave โดยธรรมชาติ)

## Slide 7
บทที่ 2
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
Related Theory & Background

## Slide 8
2.1 คลื่นไหวสะเทือน
บทที่ 2
P-Wave
Primary Wave
การเคลื่อนที่: อนุภาคสั่น ไปข้างหน้า–ถอยหลัง (ตามทิศคลื่น)
ความเร็ว: ~6 km/s
มาก่อน — ใช้เตือนภัย
S-Wave
Secondary Wave
การเคลื่อนที่: อนุภาคสั่น ขึ้น–ลง (ตั้งฉากทิศคลื่น)
ความเร็ว: ~3.5 km/s
แรงกว่า — ทำลายโครงสร้าง
Surface Wave
Love / Rayleigh
การเคลื่อนที่: เคลื่อนที่บนผิวดิน ซับซ้อน
ความเร็ว: ~2–3 km/s
ช้าสุด — ทำลายมากสุด

## Slide 9
2.2 อัลกอริทึม STA/LTA
บทที่ 2
Characteristic Function (CF)
CF = (rawMag − smoothedMag)²
วัดความเปลี่ยนแปลงกะทันหันของขนาดแรงสั่น
STA (Short-Term Average)
หน่วยความจำระยะสั้น
ตรวจจับ burst ฉับพลัน
window: 0.3 s = 15 samples
LTA (Long-Term Average)
ฐาน baseline noise
ปรับตัวช้าๆ
window: 30 s = 1500 samples
Ratio = STA ÷ LTA
ถ้า Ratio ≥ 3.0 → ตรวจพบเหตุการณ์ | ถ้า Ratio < 1.5 → สัญญาณสงบลง
สูตร Recursive EMA (ประหยัด RAM ไม่ต้องเก็บ buffer)
STA(n) = α·CF(n) + (1−α)·STA(n−1) โดย α = 1 / (0.3 s × 50 Hz) = 0.0667
LTA ใช้รูปเดียวกัน แต่ α เล็กกว่ามาก = 0.000667 (ปรับตัวช้ามาก)

## Slide 10
2.3 State Machine — 4 สถานะ
บทที่ 2
STANDBY
เฝ้าระวัง
LTA อัปเดตปกติ
รอ ratio ≥ 3.0
DETECTING
กำลังตรวจ
LTA อัปเดตช้า (bleed)
นับ trigger samples
ALARMING
แจ้งเตือน
Buzzer ดัง
รอ ratio < 1.5
LOCKOUT
พักเครื่อง
ป้องกัน re-trigger
5 วินาที
ratio ≥ 3.0 →
count ≥ 2 →
ratio < 1.5 ↓
← 5 s elapsed

## Slide 11
2.4 Hardware และชุดข้อมูล
บทที่ 2
Hardware
Arduino Uno (ATmega328P)
• โปรเซสเซอร์: 16 MHz, RAM 2 KB
MPU6050 — MEMS 6-DOF IMU
• Accelerometer ± 2g, Filter: 10 Hz
Sampling Rate: 50 Hz (ทุก 20 ms)
Buzzer: Pin 9, beep pattern 150 ms
Serial output: CF / STA / LTA / Ratio / State
STEAD Dataset
STanford EArthquake Dataset
• ข้อมูล seismogram จากสถานีทั่วโลก
ข้อมูลที่ใช้ในโครงงาน:
• P-wave: 100 samples • Noise: 1 sample • ความยาว: 250 points @ 50 Hz • Onset: index 50 (วินาทีที่ 1.0)
Pipeline:
HDF5 → JSON → C header → Arduino

## Slide 12
บทที่ 3
วิธีดำเนินการ
Methodology & System Development

## Slide 13
3.1 ภาพรวม Data Pipeline
บทที่ 3
STEAD
HDF5
100 samples
→
extract_data.js
Node.js
แปลงข้อมูล
→
test_data.h
seismoguard_data.json
C header / JSON
→
Arduino
Simulation
simulation.ino
→
Browser
Dashboard
blackmystery.html
ไฟล์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด:
earthquake.ino.ino | simulation.ino.ino | blackmystery.html | seismoguard_data.json | param_test.js
Real Hardware Path — earthquake.ino.ino
MPU6050 → readCF() → updateDetector() → manageAlarm() → Buzzer + Serial Plotter
Calibration: 300 samples warm-up → baseline LTA → begin monitoring

## Slide 14
3.2 การพัฒนา Firmware Arduino
บทที่ 3
readCF() — คำนวณ Characteristic Function
rawMag = √(ax² + ay² + az²) → delta = |rawMag − smoothedMag| → CF = delta²
smoothedMag อัปเดตด้วย EMA (α = 0.05) — ตรวจเฉพาะ การเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่ขนาดสัมบูรณ์
Spike Rejection — ป้องกัน noise กระชาก
if (CF > 50 × LTA) → CF = 50 × LTA // จำกัดไม่ให้ spike เดียวทำ LTA เสีย
Buzzer Pattern — ALARMING State
Beep cycle: 150 ms | ON: 75 ms | OFF: 75 ms
Alarm window: 3,000 ms → Lockout: 5,000 ms → กลับ STANDBY

## Slide 15
3.3 Browser Dashboard — blackmystery.html
บทที่ 3
Waveform Chart
แสดง raw signal + CF ทุก sample ใน real-time พร้อมระบุจุด onset
STA/LTA Ratio Chart
เส้น ratio เทียบกับ threshold line 3.0 และ 1.5
State Indicator
แสดง STANDBY / DETECTING / ALARMING / LOCKOUT แบบ live
Parameter Sliders
ปรับ STA window, TRIG ratio, MIN trigs, SPIKE reject ได้ทันที
Dataset Selector
เลือก P-wave sample 1–100 หรือ Noise จาก STEAD dataset

## Slide 16
3.4 การหาค่า Parameter ด้วย Grid Search
บทที่ 3
ทดสอบ 225 ชุดค่า × 101 ชุดข้อมูล (100 P-wave + 1 Noise) = 22,725 การจำลอง
Parameter | ค่าที่ทดสอบ | จำนวน
STA_WINDOW_SEC | 0.3 / 0.4 / 0.5 s | 3
RATIO_TRIGGER | 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 | 5
MIN_TRIGGER_SAMPLES | 2 / 3 / 5 / 8 / 10 | 5
SPIKE_REJECT_FACTOR | 20 / 50 / 100 | 3
สูตรคะแนน — อ้างอิง F-beta Score (β = 2)
Score = (DetRate × 60) − (AvgDelay/250 × 10) − (FalseAlarm × 15)
Sources:
The Limits of Earthquake Early Warning Accuracy and Best Alerting Strategy — Nature Scientific Reports
Seismic Early Warning Systems: Procedure for Automated Decision Making — Springer
A framework to quantify the effectiveness of earthquake early warning — SAGE Journals
Optimizing STA/LTA Settings for Microseismic Earthquake Detection — QuakeLogic

## Slide 17
บทที่ 4
ผลการดำเนินงาน
Results & Performance Evaluation

## Slide 18
4.1 ผลลัพธ์ Grid Search — Top 10
บทที่ 4
ผลการทดสอบ 225 ชุดค่า เรียงตามคะแนน (สูง → ต่ำ):
อันดับ | STA (s) | TRIG | MIN | SPIKE | Detect | Avg Delay | Noise FA | Score
1 ★ | 0.3 | 3.0 | 2 | 50 | 100% | 8.3 | ไม่มี | 59.67
2 | 0.3 | 3.0 | 2 | 100 | 100% | 8.3 | ไม่มี | 59.67
3 | 0.3 | 3.0 | 2 | 20 | 100% | 8.4 | ไม่มี | 59.66
4 | 0.4 | 3.0 | 2 | 50 | 100% | 9.1 | ไม่มี | 59.64
5 | 0.4 | 3.0 | 2 | 100 | 100% | 9.1 | ไม่มี | 59.64
6 | 0.3 | 3.0 | 3 | 50 | 100% | 9.2 | ไม่มี | 59.63
7 | 0.3 | 3.0 | 3 | 100 | 100% | 9.2 | ไม่มี | 59.63
8 | 0.3 | 3.0 | 3 | 20 | 100% | 9.4 | ไม่มี | 59.62
9 | 0.4 | 3.0 | 2 | 20 | 100% | 9.5 | ไม่มี | 59.62
10 | 0.3 | 3.5 | 2 | 50 | 100% | 9.5 | ไม่มี | 59.62

## Slide 19
4.2 ค่า Parameter ที่ดีที่สุดและประสิทธิภาพ
บทที่ 4
100%
Detection Rate
(100 / 100 samples)
166 ms
Avg Detection Delay
(8.3 samples หลัง onset)
0
False Alarm
บน noise sample
Best Parameters — ใช้กับทุกไฟล์
STA_WINDOW_SEC = 0.3 f
// window 15 samples — ตอบสนองเร็ว
RATIO_TRIGGER = 3.0 f
// threshold พอดี — ไม่ trigger noise แต่จับ P-wave ครบ
MIN_TRIGGER_SAMPLES = 2
// ยืนยัน 2 ครั้งติดต่อ (40 ms) — ป้องกัน single spike
SPIKE_REJECT_FACTOR = 50.0 f
// กรอง spike สูงกว่า 50×LTA ออก

## Slide 20
4.3 เปรียบเทียบก่อน / หลัง Grid Search
บทที่ 4
Parameter | earthquake.ino (เดิม) | simulation.ino (เดิม) | หลัง Grid Search | เปลี่ยน?
STA_WINDOW_SEC | 0.5 f | 0.3 f | 0.3 f | real ✓
RATIO_TRIGGER | 3.0 f | 4.0 f | 3.0 f | sim ✓
MIN_TRIGGER_SAMPLES | 50 | 3 | 2 | ทั้งคู่ ✓
SPIKE_REJECT_FACTOR | 20.0 f | 100.0 f | 50.0 f | ทั้งคู่ ✓
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง:
• MIN 50 → 2: ลด latency จาก >1 วินาที เป็น 40 ms — ไม่พลาด burst สั้น
• SPIKE 20 → 50: รับ P-wave แรงได้ โดยยังกรอง electrical spike ออก
• RATIO 4 → 3 (sim): ตรวจจับ sample ที่ amplitude ต่ำได้ครบ 100%

## Slide 21
4.4 การทดสอบกับเครื่องจำลองแผ่นดินไหว
บทที่ 4
กลไกข้อเหวี่ยง
• แปลงการหมุน → การเคลื่อนที่เส้นตรง
• ได้คลื่น sinusoidal ในแนวแกนเดียว
• = P-Wave (longitudinal) โดยธรรมชาติ
ความถี่ที่แนะนำ:
2–5 Hz (120–300 RPM)
→ อยู่ใน MPU6050 filter range
→ STA window 0.3s จับได้ ~1 รอบ
วิธีทดสอบ
ขั้นตอน:
1. เปิด Arduino — รอ 30 วินาที (LTA warm-up)
2. เปิดมอเตอร์ข้อเหวี่ยงทันที
3. STA พุ่งสูงขึ้นฉับพลัน
4. ratio > 3.0 → DETECTING → ALARMING
5. Buzzer ดัง + Serial แสดงผล
ผลที่คาดหวัง:
ระบบ trigger ได้ใน < 200 ms
หลังเครื่องเริ่มสั่น

## Slide 22
บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผล
Conclusion & Discussion

## Slide 23
5.1 สรุปผล
บทที่ 5
01
ตรวจจับได้ 100%
ระบบ STA/LTA ตรวจจับ P-Wave ได้ครบ 100 จาก 100 samples จาก STEAD Dataset
02
ตอบสนองเร็ว 166 ms
เฉลี่ย 8.3 samples หลัง P-wave onset ที่ 50 Hz — เพียงพอสำหรับการเตือนภัยล่วงหน้า
03
ไม่มี False Alarm
ชุดค่า parameter ที่เลือกไม่ trigger บน noise sample เลย — ความน่าเชื่อถือสูง
04
ค่า Parameter สม่ำเสมอ
ไฟล์ทั้ง 3 (firmware, simulation, browser) ใช้ค่าเดียวกัน — ผลทดสอบสะท้อนพฤติกรรมจริง

## Slide 24
5.2 ข้อจำกัดและอภิปรายผล
บทที่ 5
Sensitivity ของ MEMS ต่ำ
MPU6050 มี noise floor สูงกว่า seismometer จริงมาก อาจพลาด micro-earthquake (M < 3)
ทดสอบ In-Silico เท่านั้น
ข้อมูล STEAD คือ waveform ที่บันทึกไว้ — ยังไม่ได้ทดสอบกับ ground motion จริงในสนาม
LTA ต้องการ Warm-Up 30 วินาที
ก่อนระบบพร้อม baseline ต้องนิ่งนาน 30 วินาที — ไม่เหมาะกับการ reboot บ่อย
1 แกน vs 3 แกน
เครื่องข้อเหวี่ยงสั่น 1 แกน แต่แผ่นดินไหวจริงมี component ทุกแกน — ต้องใช้ vector magnitude

## Slide 25
5.3 แนวทางพัฒนาต่อ
บทที่ 5
01
เพิ่ม Wi-Fi (ESP32)
ส่ง alert ผ่าน LINE Notify / MQTT ให้ผู้ใช้ได้รับการแจ้งเตือนบนมือถือ
02
เพิ่ม Machine Learning
ใช้ CNN / LSTM onset picker จาก PhaseNet เพื่อความแม่นยำสูงกว่า STA/LTA
03
Sensor ระดับสูงขึ้น
เปลี่ยนเป็น geophone หรือ ADXL355 (noise floor ต่ำกว่า 100×) เพื่อจับ M < 3
04
Field Test จริง
ติดตั้งที่จริงในพื้นที่เสี่ยง เก็บข้อมูลเปรียบเทียบกับสถานีอ้างอิง TMD/USGS

## Slide 26
ขอบคุณครับ / ค่ะ
Thank You
SeismoGuard — Arduino P-Wave Detector | STA/LTA Algorithm | STEAD Dataset | 100% Detection Rate